# ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

# 5-ТИ ВЕНТИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

# ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

# 5-ТИ ВЕНТИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВУХ ФИЛЬТРОВ ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ В ОТФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЕ

Переключатели времени программирования используются следующим образом:

Переключатель для очистки фильтра обратным потоком №1/Переключатель ополаскивания для промывки фильтра №2

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД J + J

# СХЕМА ПРИВОДНЫХ КЛАПАНОВ R-0/R-1

# Для приводных клапанов типа R-0/R1: 3 открыты/1 общий/ 2 закрыты

# СХЕМА ПРИВОДНЫХ КЛАПАНОВ R2

# Для приводных клапанов типа R-2: 1 закрыт/2 открыты/ 3 общих

# СХЕМА КЛАПАНОВ С БЛОКОМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сделать перемычку между клапаном питания L1 и соединением аварийного выключателя, снять подачу с другого безопасного соединения и снабдить контакты №2 клапанов блоком безопасности.

Для общих, снабдите контакты №3 клапанов блоком безопасности.

Замкнутый контакт не используется.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД VALPES 35708 26 Вт 220 В

# ПРИЗМА ПНЕВМОПРИВОДА

# ТИПОВАЯ МАТРИЧНАЯ ЛОГИКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ВРЕМЕНИ

# НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку RESET (СБРОС) для сброса памяти.

- Удерживайте кнопку  нажатой для ввода следующей информации:

+день = день недели (1=Понедельник, 7=Воскресенье)

+ч. = часы

+м. = минуты

+ - +1 ч. =летнее время/зимнее время

Отпустите кнопку. В течение одной секунды должны будут появиться две мерцающие точки. Время часов установлено.

# КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ОБРАТНУЮ ПРОМЫВКУ

- Нажмите кнопку “Prog” (программирование)

- Установите необходимые данные (дни, часы, минуты) для начала обратной промывки

Нажмите кнопку “DAY” (День) для выбора различных комбинаций дней недели (1=Понедельник, 7=Воскресенье и т.д.)

Нажмите “h” для выбора часа.

Нажмите “m” для выбора минуты.

- Нажмите “Prog”.

- С помощью кнопки       выберете символ  для начала обратной промывки.

- Затем заново установите следующие данные (дни, часы и минуты), нажмите “prog” и с помощью кнопки     выберите символ

ВАЖНО: Между первой и второй программами должна пройти как минимум одна минута.

# ПРИМЕР:

# КАК ПРОВОДИТЬ РУЧНУЮ ОБРАТНУЮ ПРОМЫВКУ:

С помощью кнопки  выберите комбинацию:

Затем оставьте эту кнопку в следующей позиции для точной работы электронного блока.

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОМЫВКИ И/ИЛИ СПОЛАСКИВАНИЯ

Рядом с блоком соединения (с правой стороны) находятся три переключателя (для промывки, споласкивания и изменения соединения клапана). Выберите переключатели как указано ниже для получения требуемого времени.

ВРЕМЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ КЛАПАНОВ (в секундах)

Чтобы задействовать контроль связи панели управления VC067/VC068, выполните следующие действия:

- Подсоедините последовательный порт к панели управления компьютера (RS232)

- Активизируйте панель управления (если она еще не подключена)

- Зайдите на: INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIOS/COMUNICACIONES/HYPER TERMINAL

Описание связи

Новые соединения

Напишите имя (номер) и выберите символ для осуществления связи

Согласен      Отмена

Гипер терминал.     Подсоединиться к…

Напишите детали номера телефона который вы хотите набрать,

Страна, регион, код области.

Номер телефона, подсоединиться через…

Согласен       Отмена

Гипер терминал.  Свойства СОМ 1

Конфигурация порта, бит в секунду. Количество бит данных.  Сравнения/ равенства. Контроль потока. Восстановить по умолчанию.

Посмотреть состояние системы.

Во время процесса, текущее программирование.

Установить клапаны в начальное положение.

Активировать реле-х , реле-0 насоса от 1 до5 реле клапанов.

Дезактивировать реле.

Начать запрограммированную операцию.

Посмотреть текущее состояние реле.

В ходе операции обрыв.

Показ программирования двухпозиционных переключателей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Fiberpool Internacional, S. L.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Ponent, 3-5-7

P.I. Sant Pere Molanta, 08799 Olerdola

БАРСЕЛОНА

Блок программирования должен устанавливаться компетентным специалистом. Питающая линия должна быть защищена дифференциальным и магнитотермическим механизмами.

IP54

ТЕМПЕРАТУРА: ОТ 5 до 70 °С

ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: +/- 10%

Кабели питания и выхода к электронасосу должны иметь диаметр 1,5-2 мм и пробойную изоляцию 1000 В. Подсоединение к клеммам осуществляется с помощью предварительно изолированных контактов. Приводные клапаны должны быть подсоединены к системе заземления. Для замены предохранителя, ПРЕКРАТИТЬ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА БЛОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, открутить верхние винты и крышку, перевернуть верхнюю часть сменного патрона плавкого предохранителя (крышка и предохранитель должны остаться в руках), заменить её и перейти к обратной операции. Все операции на блоке программирования, не считая замены предохранителя, должны быть проведены службой технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если клиент использует оборудование не в соответствие с предварительно оговорёнными условиями производителя, оно может быть повреждено с последующей отменой гарантии.

Рекомендуется проверять соединения каждые 6 месяцев во избежание их ослабления. Установка будет осуществляться по второй категории. Подключение к оборудованию кабелей питания должно проводиться таким образом, чтобы не повредить их изоляцию и целостность. Этот блок программирования был специально разработан для комплекса фильтрации из пяти приводных клапанов.

Механизмы сцепления используют для проверки кабелей на деформацию растяжения и кручения (сальник).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание программирующего устройства - 220 В II.

- Электропитание клапанов. По выбору.

- Коммутационное питание клапанов 4 А.

- Плавкий предохранитель для платы типа 5x20, класс F, 100 мА.

- Возможность программирования клапана на различное время.

- Остановка насоса во время движения клапанов.

- Если подача напряжения прервана, клапаны переключаются в режим фильтрации после восстановления напряжения.

РАБОТА

Циклы промывки включаются с помощью:

Внешнего контакта реле давления

Ручного прерывателя

Реле еженедельной выдержки времени

СОЕДИНЕНИЕ

220 В, переменный ток, 50/60 Гц -  подсоединенное устройство программирования

R1 - переключатель без питания

SWITS – Соединение реле давления

PUM – Переключатель насосов

ALIM – Подача напряжения в клапана

VALV1 – Соединение клапана 1

VALV2 – Соединение клапана 2

VALV3 – Соединение клапана 3

VALV4 – Соединение клапана 4

VALV5 – Соединение клапана 5

LAVADO – Программирование времени промывки фильтра 1

ENJUAGE – Программирование времени ополаскивания

CAMBIO – Программирование времени точной установки клапанов

# Text boxes

А – ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

| = Пуск (индикатор включен)

0 = Стоп (индикатор выключен)

B – РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДНЫХ КЛАПАНОВ

Очень важно, чтобы в накладной было указан номер, соответствующий каждому приводному клапану по его соединению, согласно электрической схемы. Когда индикатор горит, это значит, что клапан открыт, если индикатор не горит, клапан закрыт.

С – ИНДИКАТОРЫ

Отображение функционирования системы с помощью светодиодов

LED соединение насоса

Постоянное отображение состояния каждого клапана с помощью светодиодов

LED фильтрация

LED состояние промывки

LED состояние ополаскивания

D – ТАЙМЕР

Цифровой датчик времени

1- ПЕРЕЗАГРУЗКА. Полное стирание памяти часов

2- Кнопка программирования. Для ввода различных программ

3- Показания часов. Для ввода и возврата к реальному времени

4- Кнопка для установки дня недели

5- Кнопка для выбора различных программ

6- Кнопка +- 1 час. Летнее и зимнее время

7- Кнопка для выбора часа

8- Кнопка для выбора минут